Capítulo VI

Procedimientos de aseguramiento de la calidad del proyecto

1.    Principios básicos que deben regir los procesos de revisión e inspección del proyecto.

El siguiente cuadro muestra los principios básicos que deben ser considerados para desarrollar un proyecto de calidad, que incluya instancias de revisión e inspección en cada una de sus etapas, y que permita alcanzar los objetivos propuestos.

Cuadro 26 Principios Básicos que Deben Regir los Procesos de Revisión e Inspección del Proyecto

Un elevado objetivo de protección del sistema de salud requiere de un alto grado de especialización de los participantes del proyecto. Especial atención se requiere en los aspectos de análisis y detallamiento de los componentes, además de construcción e inspección de la obra.

Los procesos de diseño y construcción deberán desarrollarse cumpliendo los principios y conceptos de calidad definidos por ISO9000.

En toda etapa del proyecto deberá efectuarse un chequeo al interior de cada especialidad y un chequeo cruzado entre especialidades.

Deberá desarrollarse en toda etapa del proyecto (diseño y construcción) una inspección continua, independiente y efectiva. Los especialistas a cargo del diseño y de la construcción deberán desarrollar sus actividades en conciencia de esta situación.

Antes de que los planos finales sean emitidos, deben ser entregados a las demás disciplinas para revisiones y comentarios.

Todo estándar de calidad exigido en el proyecto debe encontrarse documentado. No se debe aceptar acuerdos tácitos o exigencias implícitas.

La inspección técnica deberá estar integrada por un grupo multidisciplinario de especialistas, de calidad acorde con los requerimientos del proyecto. El grupo de especialistas deberá estar compuesto por los especialistas indicados en el cuadro 24.

La inspección técnica velará por el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en los documentos de licitación.

La inspección técnica procurará desarrollar una función preventiva más que correctiva.

Todo sistema, equipo o componente estandarizado debe contar con una certificación que demuestre su seguridad para cumplir con los objetivos de protección del proyecto.

Toda modificación del proyecto original que se origine durante la etapa de construcción deberá ser aprobada por todas las partes: Institución, Director de proyecto, grupo coordinador, especialistas, inspección técnica y constructor. Las características de la modificación deberán quedar detalladas en el compendio As built de la obra.

Los materiales, sistemas o equipos definidos en las especificaciones del proyecto podrán ser reemplazados por un equivalente técnico propuesto por el constructor, previa aprobación de todas las partes. Las características del equivalente técnico deberán estar claramente establecidas y detalladas en el compendio As built de la obra.

En todo proyecto con objetivo de protección de operación o inversión se deberá elaborar un compendio con la información As built del establecimiento. En proyectos con objetivo de protección de vida, el compendio de información As built deberá ser elaborado si es expresamente solicitado por la institución o el equipo coordinador del proyecto.

Otros principios que emanen de la experiencia de los equipos de trabajo.

- Programa de aseguramiento de calidad del proyecto. Etapa de estudio y diseño del proyecto.

El siguiente cuadro indica las tareas que se deben desarrollar a fin de garantizar una correcta ejecución del proyecto en sus etapas preliminares, de estudios de amenazas regionales y locales, y de diseño del proyecto.

Cuadro 27 Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Estudio y Diseño del Proyecto

Delimitación del proyecto

Definición de objetivos y alcances del proyecto

Definición del equipo de trabajo (Ver Cap. V)1

Definición de la institución

Definición del director de proyecto

Definición de equipo coordinador y planificador

Definición de especialistas para equipo de proyecto

Definición de consultores y empresas participantes

Definición de los revisores del proyecto en las distintas especialidades

Asignación y delimitación de funciones y responsabilidades1

De la institución

Del director del proyecto

Del equipo coordinador

Del equipo de proyecto

De los consultores y empresas participantes

De los revisores del proyecto

Definición de plan de trabajo

Definición de procedimientos de evaluación de los equipos profesionales

Definición de plazos de ejecución de los estudios y del diseño

Definición de presupuesto global para los estudios y construcción

Definición de canales y protocolos de comunicación

Entre especialistas y la institución, Director y equipo de coordinación

Entre especialistas

Calendarización de reuniones de coordinación entre especialidades y entre especialidades y la institución, Director y equipo de coordinación

Calendarización de entregas de actualizaciones de planos y especificaciones2

Definición de mecanismos de revisión, seguimiento y control durante la etapa de proyecto

Revisión por parte de la dirección del proyecto

Revisión al interior de la especialidad3

Revisión cruzada entre especialidades4

Revisión de profesionales externos

Definición de mecanismos de revisión de proyecto final5

Revisión general de cumplimiento de criterios de diseño

Revisión de memorias de cálculo

Revisión de planos de emplazamiento

Revisión de planos de arquitectura

Planos de distribución general de los cuerpos

Planos de plantas

Cortes y elevaciones

Planos de detalles y terminaciones arquitectónicas

Otros componentes arquitectónicos (Puertas, ventanas, escaleras, apéndices, letreros, etc.)

Cuadro 27 (Continuación) Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Estudio y Diseño del Proyecto

Revisión de planos estructurales

Planos de especificaciones generales

Planos de cimentaciones

Planos de plantas

Cortes y elevaciones

Detallamiento estructural (Véase Bases Metodológicas para Evaluación de Vulnerabilidad Sísmica de Edificaciones estructuradas con Pórticos de Hormigón Armado)

Revisión de planos de trazados de instalaciones básicas, líneas vitales, gases clínicos, ductos AC, conducciones eléctricas, etc.

Revisión de planos de montaje de equipamiento, mobiliario y otros componentes

Revisión de planos de detalles, conexiones y anclajes de componentes

Revisión de otros planos

Revisión de documentos de licitación

Revisión de especificaciones técnicas

Revisión de especificaciones para el montaje de equipos

Revisión de manual de construcción y procedimientos

Revisión de condiciones generales del contrato

Revisión de unidades de medidas, cantidades de obra, plazos de ejecución, presupuesto de la obra y formas de pago

Revisión de otros documentos de licitación

Definición de procedimientos de inspección durante la construcción

Listado de procedimientos constructivos que requieren de inspección e inspección especializada y tipo de inspección requerida

Listado de componentes y servicios que requieren de inspección e inspección especializada y tipo de inspección requerida

Características de los reportes esperados (ver Cuadro 29)

| Notas: | 1 | La selección de los profesionales de diseño, así como la asignación de responsabilidades debe efectuarse con especial cuidado. Los conflictos de intereses redundan en proyectos de menor calidad. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Cada disciplina debe trabajar con la información actualizada emitida por otras disciplinas. |
|  | 3 | Cada plano, especificación técnica o documento de licitación debe ser revisado por una persona de la especialidad distinta a la que lo elaboró. |
|  | 4 | Los proyectos multidisciplinarios deben ser revisados en cada etapa por todas y cada una de las disciplinas involucradas. |
|  | 5 | Antes de que los planos finales sean emitidos, deben ser entregados a las demás especialidades para revisiones y comentarios. |

#### Programa de aseguramiento de calidad del proyecto. Etapa de construcción del proyecto

El siguiente cuadro indica las tareas mínimas que se deben desarrollar a fin de garantizar una correcta ejecución del proyecto en su etapa de construcción.

Cuadro 28 Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Construcción del Proyecto

Condiciones para el inicio de la etapa de construcción

Planos de diseños finales aprobados

Especificaciones técnicas aprobadas

Documentos de licitación aprobados por las partes

Contrato celebrado

Definición de responsabilidades de la institución, Director y equipo de coordinación

Entregar al constructor un proyecto factible

Proveer el financiamiento necesario

Proporcionar el terreno adecuado para la obra

Elección de inspección técnica idónea

Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas

Comunicar oportunamente a los especialistas y al constructor las modificaciones del proyecto

Mantenerse al tanto del avance y estado de la obra

Otras establecidas en los contratos

Definición de funciones del equipo diseñador durante la etapa de construcción

Comunicar oportunamente a la institución, Director y equipo de coordinación las modificaciones al proyecto original

Asistir a la inspección técnica en materia de protección (Interprete de especificaciones técnicas)

Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas

Evaluar alternativas de protección presentadas por el constructor a la inspección técnica

Conducir en terreno inspecciones especializadas

Emitir certificados de satisfacción de los trabajos

Definición de empresas consultoras y proveedores (Ver Cap. V)

Definición de funciones del constructor

Gestión de tramites administrativos y judiciales de la obra

Revisión de los planos de arquitectura, estructuras, equipamiento y de detalles recibidos

Revisión de especificaciones técnicas recibidas

Desarrollo de la obra conforme a planos y especificaciones

Solicitar a los proveedores las certificaciones de seguridad requeridas

Controlar el ritmo de avance de la obra

Controlar los recursos en la obra

Realización de ensayos y pruebas necesarios para garantizar la calidad del proyecto

Elaboración de reportes del estado de avance de la obra

Elaboración de programa de pagos a proveedores y subcontratistas

Mantención de libro de obra

Otras estipuladas en los contratos

Cuadro 28 (Continuación) Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Construcción del Proyecto

Definición de responsabilidades del constructor

Tener conocimiento absoluto de los detalles y objetivos del proyecto

Adquisición de materiales, contratación de mano de obra y celebración de subcontratos de calidad acorde a los requerimientos del proyecto

Responsabilidad sobre las acciones de sus subcontratistas

Responsabilidad sobre los métodos y secuencias constructivas

Actualizar oportunamente el libro de obra

Responder oportunamente a los requerimientos de la institución y equipo de coordinación, inspección técnica, especialistas del proyecto e inspectores externos

Proporcionar el acceso a inspecciones externas, inspecciones del Director, de la inspección técnica y otras especialidades a cargo del diseño de la obra1

Informar a la inspección técnica cualquier modificación, voluntaria o involuntaria, del proyecto original

Informar oportunamente a la inspección técnica y al equipo de coordinación los resultados de sus pruebas y ensayos

Responsabilidad sobre la seguridad en la obra durante el proceso constructivo

Otras establecidas en los contratos

Definición de Inspección Técnica de Obra (inspección técnica) (Ver Cap. V)

Definición de funciones de la inspección técnica

Control permanente del programa de la obra

Revisión de procedimientos constructivos

Inspección permanente de calidad de materiales de construcción adquiridos

Constatación de calidad de la mano de obra empleada

Asistir técnicamente al constructor en materias específicas

Supervisión de trabajo de inspectores externos

Verificación de cumplimiento de requerimientos de proyecto

Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas

Puente de comunicación permanente entre el contratista y la institución, el director y el equipo coordinador

Revisor permanente del libro de obra

Archivo y control de documentos contractuales

Constatación de medidas de seguridad durante la construcción

Otras establecidas en los contratos

Definición de organismos externos encargados de inspección, ensayos y pruebas2

Elaboración de programa de inspección, ensayos y pruebas3

Cuadro 28 (Continuación) Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Construcción del Proyecto

Definición de responsabilidades de organismos externos a cargo de inspección, ensayos y pruebas

Operar con independencia de la firma constructora

Tener conocimiento absoluto de los detalles y objetivos del proyecto

Tener conocimiento absoluto de los planos y especificaciones del proyecto

Tener conocimiento absoluto de las etapas del proceso constructivo

Inspeccionar en forma continua y efectiva los materiales, equipos y procedimientos utilizados en obra4

Extraer muestras representativas, acordes con los métodos y materiales empleados en obra

Entregar al constructor y la inspección técnica los reportes en forma oportuna (Ver Cuadro 29)

Otras establecidas en los contratos

Definición de canales y protocolos de comunicación de resultados de ensayos y pruebas

Del organismo a cargo de la inspección a la empresa constructora

De la empresa constructora a la inspección técnica

De la inspección técnica al equipo de diseño y a la institución

Compendio de información As built del establecimiento5

Listado de profesionales y especialistas que participaron del proyecto

Informes de peligro regional y local (sí corresponde)

Memorias de cálculo definitivas

Documentos de construcción

Reportes de inspección

Resultados de ensayos y pruebas

Certificaciones de seguridad de componentes y conformidad de las obras

Listado de códigos y estándares aplicados

Planos As built de componentes arquitectónicos y mobiliario

Planos As built del sistema estructural

Planos As built de los sistemas mecánicos y eléctricos y equipamiento

Planos As built de instalaciones básicas, gases clínicos, ductos AC, red de incendio, etc.

Otra información As built definida por la institución y el equipo de coordinación

Definición de criterios de aceptación de los trabajos

Término efectivo de las obras estipuladas en contrato

Conformidad con las especificaciones del proyecto

Compendio de información As-built del establecimiento aprobado

Ejecución de pruebas de funcionamiento de servicios, sistemas y equipos satisfactorias

Sanciones canceladas

Devolución de garantías

Recepción de la obra por parte de entidades fiscales

Entrega de la obra a la institución

Firma de actas de recepción final de obra

Otro criterio estipulado en el contrato

| Notas: | 1 | La institución mandante de la obra o los especialistas que participaron en la etapa de diseño podrán solicitar al constructor la paralización de las obras si no se constata el cumplimiento de los requerimientos de seguridad y estándares de calidad establecidos en el proyecto. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Todo equipo y herramienta utilizado en inspección, ensayo o prueba, deberá contar con certificación de calibración emitida por alguna institución reconocida. |
|  | 3 | El organismo encargado de los ensayos y pruebas deberá tener acceso a la obra en cualquier momento de la construcción. |
|  | 4 | El organismo a cargo de las pruebas y ensayos podrá rechazar el uso de determinados materiales y equipos. |
|  | 5 | El compendio de información As built del establecimiento deberá ser elaborado para todo edificio con objetivo de protección de operación o inversión. Para edificios con objetivo de protección de vida, el compendio de información As built deberá ser elaborado si es expresamente solicitado por la institución, el Director o el equipo coordinador. |

El siguiente cuadro resume los contenidos mínimos que deben figurar en reporte de inspección de actividades de obra.

Cuadro 29 Características de Reportes de Inspección de Obra

Reporte de Inspección, Ensayo o Prueba

Información general (fecha, hora, etc.)

Personal a cargo de la inspección, ensayo o prueba

Procedimiento de inspección, ensayo o prueba

Listado de equipos utilizados durante la inspección, ensayo o prueba

Certificación de entidad a cargo de calibración de los equipos y herramientas utilizados en la inspección

Resultados de la inspección, ensayo o prueba

Características de los materiales inspeccionados o ensayados

Características de procesos constructivos inspeccionados

Resultados de los ensayos de materiales o pruebas de funcionamiento

Actividades inspeccionadas desarrolladas y/o finalizadas en conformidad

Aspectos en los cuales no existe conformidad con planos, especificaciones, normas y/o códigos del proyecto

Reporte de No Conformidad

Descripción del aspecto no conforme (Incluido texto y/o croquis de especificación no conforme)

Ubicación del aspecto no conforme

Cuantificación del aspecto no conforme

Otra característica del aspecto no conforme

Actividades necesarias para corregir el aspecto no conforme

Procesos que deben corregirse para evitar la recurrencia de la no conformidad

Definir plazos para la corrección

- Referencias bibliográficas.

- Applied Technology Council, “ATC 51: U.S.-Italy Collaborative Recommendations for Improving the Seismic Safety of Hospitals in Italy”, California, 2000.

- Building Officials Code Administrators International, “International Building Code 2000”.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 368: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures”, Washington, D.C., 2001.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 369: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, Commentary”, Washington, D.C., 2001.

- Department of The Army, “ER 5-1-11: U.S. Army Corps of Engineers Business Process, Management”, Regulation, Washington, D.C., August 2001.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.1: Seismic Design Guidelines for Essential Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., December 1986.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.2: Seismic Design Guidelines for Upgrading Existing Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., September 1988.

- European Committee for Standardization, “Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings”, Brussels, 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 74: Reducing the Risk of Nonstructural Earthquake Damage, A Practical Guide”, Washington, D.C., September 1994.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 310: Handbook for the Seismic valuation of Existing Buildings”, Washington, D.C., 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 356: Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Washington, D.C., November 2000.

- Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD), “Building Standard Administrative Code, Part 1, Title 24, C.C.R”, December 2001.

- Patrucco, H., McGavin, G., “Survey of Non Structural Damage to Healthcare Facilities in the January 17, 1994 Northridge Earthquake”.

- Sistema Nacional de Protección Civil, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), “Calidad en Diseño, Construcción y Supervisión de Obras: Comparación de la Práctica en México, Japón y EUA”, Memoria del Taller, 23 – 27 de Agosto, México, 1993.

- U.S. Army Corps of Engineers, engineering Division, Directorate of Military Programs, “TI 809-4: Seismic Design for Buildings”, Technical Instructions, Washington, D.C., December 1998.

Otras Referencias

- International Standard Organization, “ISO 9000:2000: Quality management systems, Fundamentals and vocabulary”.

- International Standard Organization, “ISO 9001:2000: Quality management systems, Requirements”.

- International Standard Organization, “ISO 9002:1994: Quality systems, Model for quality assurance in production, installation and servicing”.

- International Standard Organization, “ISO 9003:1994: Quality systems, Model for quality assurance in final inspection and test”.

- International Standard Organization, “ISO 12491:1997: Statistical methods for quality control of building materials and components”.

- International Standard Organization, “ISO 13485:1996: Quality systems, Medical devices, Particular requirements for the application of ISO 9001”.

- International Standard Organization, “ISO 13488:1996: Quality systems, Medical devices, Particular Requirements for the Application of ISO 9002”.